## Slide 1
🏛️ 新加坡国立大学研究院
保形有机表皮干电极
测量人体心率和皮肤表面温度
💡 核心材料：本征导电有机聚合物（PEDOT:PSS）+ 柔性弹性基底
🤸
机械柔性+自粘附
完美贴合皮肤 重物负载不脱落
⚡
高导电率
稳定传输微弱信号 可直接点亮LED
💧
抗汗可拉伸
运动出汗稳定接触 无凝胶失效问题
🔗
保形接触
紧密贴合曲面 降低接触阻抗

## Slide 2
测量原理
❤️ 心率测量原理（ECG心电图法）
1
电极贴附
有机干电极粘贴胸部/手臂 无需导电凝胶
2
信号采集
捕捉皮肤表面微弱心电信号 传输到采集模块
3
信号处理
放大、滤波去除噪声 还原心电图波形
4
心率计算
识别QRS波群间隔 计算每分钟心跳次数
🌡️ 皮肤温度测量原理（NTC热敏）
📋 热敏复合传感层材料构成
• 导电相：PEDOT:PSS / 碳纳米管 / 石墨烯
• 柔性基底：水性聚氨酯(WPU) / Ecoflex / PDMS
• 增塑剂：山梨醇 / 离子液体
⚡ 温度传感物理机制（NTC效应）
🌡️
温度升高 → 聚合物热膨胀 → 导电颗粒间距增大 → 导电通路概率下降 → 电阻上升
⚡
温度升高 → 载流子迁移率提升 → 聚合物链段运动增强 → 电导率上升（主导NTC） → 电阻下降
✨ 技术亮点：同基底共集成设计 + 功能解耦 + 力学匹配 + 工艺兼容
一片超薄可拉伸聚合物基底 = ECG干电极阵列 + 热敏复合传感层